## Slide 1: Problem solving booklet_ Compartment inner condensation

## Slide 2
01
问题描述
02
问题分析
03
定义方案
CONTENTS
目 录
04
方案验证
05
总结&启发

## Slide 3
Part.01
问题描述

## Slide 4
产品: MD 90 P-fit value 1_ PDF
时间: 2025/12
软件: P-fit_Value1_20251013
条件: TR=32℃+80% & Set: 4/-18
（RC door opening test）
1. 问题描述
背 景
冷藏VFC 隔墙下部与内胆接触的部位出现结冰,其余地方无凝露。
▲ 一般要求RC间室内无凝露。
▲ 允许间室内有轻微雾状凝露，但要求在无加载条件下2天内可以自行消失。
▲ <350L冰箱，允许有小于8g的凝露或凝露水。
▲ >350L冰箱，允许有小于3g/100L的凝露或者凝露水。
预 期
实 际

## Slide 5
Part.02
问题分析

## Slide 6: 影响因素鱼骨图
2. 问题分析
人
机
料
法
环
测试人员操作
热电偶
传感器
试验方法
操作手册
测试工位
环境温湿度
设计人员
传感器位置
风道设计
VTC导冷
风门漏冷
FC导冷
控制参数

## Slide 7: 主要影响因素
软件问题：
(1) 在冷藏室没有开机请求的情况下，冷藏室没有足够的通风，也是导致冷气下沉堆积的一个重要原因。
2. 问题分析
硬件问题：
(1) 风道设计：a. 冷藏室底部回风短路，结冰位置低于回风口位置，使得底部回风不畅，不能有效带走底部堆积冷气。b. 结冰位置空气流动差。
(2) 风门漏冷：风门位置距离结冰位置很近，冷气容易传导至结冰位置。
(3) FC导冷：冷冻室冷气透过隔热层传导到结冰位置，使其温度降低。
(4) VTC：低于冷藏室的低温冷源透过抽屉壁面传导到结冰位置，使其温度降低。
(5) 传感器位置：传感器的位置不够敏感，使得冷藏室开停机不够频繁。
测试问题：
测试中，大量的高温湿气通过开关门的动作滞留在冷藏室，湿气遇冷凝结流向底部。
控制参数

## Slide 8: 问题机制
2. 问题分析
该结冰位置温度低于冰点，凝露水在此聚集并冻结，同时该位置通风差，不能将凝露水带走。

## Slide 9: 问题复现
通过多次测试，均出现同一个位置结冰。
2. 问题分析

## Slide 10
软件原因：
硬件原因：
（1）冷藏室底部回风短路，结冰位置低于回风口位置，使得底部回风不畅，不能有效带走底部堆积冷气。
（2）结冰位置空气流动差。
测试原因：
大量的高温湿气通过开关门的动作滞留在冷藏室，湿气遇冷凝结流向底部。
根本原因
2. 问题分析

## Slide 11
Part.03
定义方案

## Slide 12
方案1：硬件更改
冷藏室回风口位置改至最底部。
抽屉间中梁后部与风道盖板之间的间隙加大。
方案2：测试条件
1. 考虑该测试是否有减小开门频次的可能？
2. 测试设计是否合理？
方案3：
3.定义方案

## Slide 13
Part.04
方案验证

## Slide 14
方案 | 目的 | 实际效果 | 责任人 | 最终结果
抽屉间中梁后部与风道盖板之间的间隙加大。 | 有利于底部通风，减少结冰量。 | 底部通风变好，结冰消失。 | Zhou Dantan Yang Haifeng Wang Xianzhong | 结冰消失
4.方案验证

## Slide 15
Part.05
总结&启发

## Slide 16
设计改进
传感器位置需要敏感度适中。
间室内通风无死角。
分析方法
分析问题时基于软件、硬件、测试方法等多个角度出发。
补充测试
5.总结&启发